## Slide 1: Basissoftware

## Slide 2: Basissoftware
//Erlaubt das Ansteuern der Motoren
void motor_set_speed(U32 port_left, U32 port_right, S8 speed_left, S8 speed_right);
Motor

## Slide 3: Basissoftware

## Slide 4: Basissoftware
//Spielt einen Ton ab
void play_single_tone(U32 freq, U32 ms, U32 vol)
//Spielt einen Ton mehrere Male mit optionaler Pause ab
void play_multiple_tones(U32 freq, U32 ms, U32 vol, U32 rep, U32 pause)
//Spielt ein wav ab
void play_single_wav(const CHAR *file, U32 length, S32 freq)
//Spielt ein wav mehrere Male mit optionaler Pause ab
void play_multiple_wavs(const CHAR *file, U32 length, S32 freq, U32 vol, U32 rep, U32 pause)
Sound

## Slide 5: Basissoftware
Communication Handler

## Slide 6: Basissoftware
Communication Handler

## Slide 7: Basissoftware

## Slide 8: Basissoftware
//Schreibt String auf angegebene Position
void display_write_xy(int x, int y, const char *str)
//Schreibt Integer auf angegebene Position
void display_write_xy_num(int x, int y, int num)
//Löscht angegebene Zeile
void display_clear_line(int y)
//Schreibt String in nächste Zeile
void display_write(const char *str)
//Schreibt Integer in nächste Zeile
void display_write_int(int num)
Display

## Slide 9: Basissoftware

## Slide 10: Basissoftware
//Initialisiert den Ultraschallsensor
void ecrobot_init_sonar_sensor(SENSOR_PORT)
//Ermöglicht das Auslesen des Sensors
S32 ecrobot_get_sonar_sensor(SENSOR_PORT)
//Terminiert die Kommunikation mit dem Ultraschallsensor
void ecrobot_term_sonar_sensor(SENSOR_PORT)
Ultraschall