## Slide 1: Legosar Sommersemester 2018
Simon Hölzl, Florian Boemmel, Julian Dietrich, Alexander Gruber, Christoph König, Christoph Loy, Joshua Parhammer, Julius Roth, Tobias Schneider, Andreas Schukala, Korbinian Vierling

## Slide 2: Inhalt
Funktionalitäten
Softwarekomponenten
Hardwareaufbau
Basissoftware
EMF Metamodell
Erstellen einer Konfiguration
Generator

## Slide 3: Funktionalitäten
Analog/Digital Wandlung
  Interne / Extern Komponente
Digital Input / Output Steuerung
  Setzen / Lesen von Register
  nur Extern möglich
Textausgabe am Display
  8 Zeilen
  16 Zeichen pro Zeile
Simon Hölzl

## Slide 4: Funktionalitäten
Soundwiedergabe
  Wiedergabe von einzelnem Ton oder *.wav Datei
Motorsteuerung
Kommunikation via Bluetooth
  nur mit zwei Teilnehmern möglich
Kommunikation über I²C
  Senden und Empfangen von Werten über I²C Anschluss
  Kommunikation mit I²C Expander und Ultraschall Einheit
Simon Hölzl

## Slide 5: Softwarekomponenten
Andreas Schukala

## Slide 6: Hardwareaufbau
Andreas Schukala

## Slide 7: Basissoftware
Julius Roth

## Slide 8: Basissoftware
void motor_set_speed(U32 motor_port, S8 speed)
Motor
Julius Roth

## Slide 9: Basissoftware
Christoph König

## Slide 10: Basissoftware
void play_single_tone(U32 freq, U32 ms, U32 vol)
void play_multiple_tones(U32 freq, U32 ms, U32 vol, U32 rep, U32 pause)
void play_single_wav(const CHAR *file, U32 length, S32 freq)
void play_multiple_wavs(const CHAR *file, U32 length, S32 freq, U32 vol, U32 rep, U32 pause)
Sound
Christoph König

## Slide 11: Basissoftware
Julian Dietrich

## Slide 12: Basissoftware
Communication Handler
Julian Dietrich

## Slide 13: Basissoftware
Christoph König

## Slide 14: Basissoftware
void display_write_xy(int x, int y, const char *str)
void display_write_xy_num(int x, int y, int num)
void display_clear_line(int y)
void display_write(const char *str)
void display_write_int(int num)
Display
Christoph König

## Slide 15: Basissoftware
Julius Roth

## Slide 16: Basissoftware
#define sonar_initialize_sensor(SENSOR_PORT) ecrobot_init_sonar_sensor(SENSOR_PORT)
#define sonar_read_distance(SENSOR_PORT) ecrobot_get_sonar_sensor(SENSOR_PORT)
#define sonar_terminate_sensor(SENSOR_PORT) ecrobot_term_sonar_sensor(SENSOR_PORT)
Ultraschall
Julius Roth

## Slide 17: Basissoftware
Joshua Parhammer & Korbinian Vierheilig

## Slide 18: Basissoftware
Interface
const adc_read_fct_t AdcIfFctPtr[2]={&adc_int, &adc_ext};
#define ADC_Read_Value(ADCIndex, Port, I2C_Adress, ICpin) \
(*AdcIfFctPtr[ADCIndex])(Port, I2C_Adress, ICpin)
Analog to Digital Converter (ADC)
Joshua Parhammer & Korbinian Vierheilig

## Slide 19: Basissoftware
U8 adc_int_init(U8 port_id)
U8 adc_int(U8 port_id, U8 address, U8 icPin)
U8 adc_ext(U8 port_id, U8 address, U8 icPin)
Analog to Digital Converter (ADC)
Joshua Parhammer & Korbinian Vierheilig

## Slide 20: Basissoftware
Florian Boemmel

## Slide 21: Basissoftware
Interface
const dio_read_fct_t DioIfReadFctPtr[1] = {&dio_read_ext};
#define DIO_Read_Pin(DIOIndex, Port, Adresse) \
(*DioIfReadFctPtr[DIOIndex])(Port, Adresse)
const dio_write_fct_t DioIfWriteFctPtr[1] = {&dio_write_ext};
#define DIO_Write_Pin(DIOIndex, Port, Adresse, Pin, Level) \
(*DioIfWriteFctPtr[DIOIndex])(Port, Adresse, Pin, Level)
Digital Input/Output (DIO)
Florian Boemmel

## Slide 22: Basissoftware
U8 dio_read_ext(U8 port_id, U8 i2c_address, U8 level)
void dio_write_ext(U8 port_id, U8 i2c_address, U8 pin, U8 level)
Digital Input/Output (DIO)
Florian Boemmel

## Slide 23: Basissoftware
Florian Boemmel

## Slide 24: Basissoftware
#define i2c_init(port_id) ecrobot_init_i2c(port_id, LOWSPEED)
#define i2c_read_reg(port_id, i2c_address, regAddress, buffer, bufferSize) \
ecrobot_read_i2c(port_id, i2c_address, regAddress, buffer, bufferSize)
#define i2c_write_reg(port_id, i2c_address, regAddress, buffer, bufferSize) \ ecrobot_send_i2c(port_id, i2c_address, regAddress, buffer, bufferSize)
Inter-Integrated-Circuit (I2C)
Florian Boemmel

## Slide 25: Metamodell
Alexander Gruber

## Slide 26: Metamodel
Alexander Gruber

## Slide 27: Metamodell
Alexander Gruber

## Slide 28: Metamodell
Alexander Gruber

## Slide 29: Erstellen einer Konfiguration
Live Demo
Tobias Schneider

## Slide 30: Generator
System
Brick 1
Brick 2
Port A
PortB
Runnable A
SWC 1
SWC 2
Architektur
Christoph Loy

## Slide 31: Generator
Architektur
Main-Generator
Generiert IDs der Remote-Ports
Brick-Generator
Genriert IDs der lokalen Ports
SWC-Generator
Generiert RTE-Funktionen
Erstellt Ordnerstruktur
Gerätespezifische Einstellungen
Generiert master.c
Generiert Main-Task mit Runnable-Launcher
Runnable-Generator
Generiert Runnable-Funktionen
Generiert Runnable-Trigger
Christoph Loy

## Slide 32: Generator
prepare
process
persist
Architektur
Sammeln von Kontextdaten
Starten der Untergeneratoren
Sammeln der Daten
Bestimmung der Variableninhalte
Laden des Templates
Befüllung mit Daten
Christoph Loy

## Slide 33: Generator
Templates
Christoph Loy

## Slide 34: Generator
Templates
Christoph Loy

## Slide 35: Generator
Erweiterbarkeit am Beispiel Softwareports
Christoph Loy

## Slide 36: Generator
Erweiterbarkeit am Beispiel Softwareports
Christoph Loy